## Slide 1: Hill-shading

## Slide 2: Postopek
Izračun naklona (ang. slope)
Izračun vidika (ang. aspect)
Vnos uporabniških parametrov
Izračun osenčenosti

## Slide 3: Izračun naklona
PIKSLI NA SLIKI (nahajamo se na pikslu E):
dzdx = ((C + 2F + I) - (A + 2D + G)) / 8
dzdy = ((G + 2H + I) - (A + 2B + C)) / 8
slope = max(atan(sqrt(dzdx² + dzdy²)), 0)
A | D | G
B | E | H
C | F | I

## Slide 4: Izračun vidika
aspect = 0
if(slope > 0)
aspect = (atan2(dzdy, -dzdx) + 2π) mod 2π
else
if(dzdy > 0) aspect = π/2
else if(dzdy < 0) aspect = 3π/2

## Slide 5: Vnos uporabniških parametrov
Vnesemo dva parametra
  zenit (ang. zenith)
  azimut (ang. azimuth)
Določitev lokacije vira svetlobe

## Slide 6: Izračun osenčenosti
shading = (cos(-zenith) * cos(slope)) + (cos(azimuth - aspect) * sin(-zenith) * sin(slope))
Normalizacija na interval 0-255
  prikaz

## Slide 7: Primer - vhod

## Slide 8: Primer - izhod
zenit
  38°
azimut
  230°